## Slide 1: 数字逻辑设计实验
2021年11月
实验7、多路选择器设计及应用

## Slide 2: 提 纲
实验目的
实验设备与材料
实验任务
实验原理
实验内容与步骤

## Slide 3: 实验目的
掌握数据选择器的工作原理和逻辑功能
掌握数据选择器的使用方法
掌握4位数码管扫描显示方法
4位数码管显示应用—记分板设计

## Slide 4: 实验设备与材料
实验设备
  装有Xilinx ISE 14.7的计算机 1台
  SWORD开发板 1套
实验材料
  无

## Slide 5: 实验任务
任务1：数据选择器设计
任务2：记分板设计

## Slide 6: 实验原理
4选一多路选择器：MUX4to1
  根据事件简化真值表
  输出是控制信号 全部最小项与或结构
信息输入 | 控制端 | 选择输出 | 
I0 I1 I2 I3 | S1 S0 | o 输出项 | 
I0 I1 I2 I3 | 0 0 | I0 | S1S0 I0
I0 I1 I2 I3 | 0 1 | I1 | S1S0 I1
I0 I1 I2 I3 | 1 0 | I2 | S1S0 I2
I0 I1 I2 I3 | 1 1 | I3 | S1S0 I3
变量译码器

## Slide 7: 多路选择器位扩展
控制结构不变，每路输入向量化
通道0多位复制
通道1多位复制
通道2多位复制
通道3多位复制
变量译码器共享

## Slide 8: 4位四选一扩展：MUX4to1b4
共享控制
复制0
复制1
复制2
复制3

## Slide 9: 动态扫描显示
动态扫描显示方案
  扫描信号来自计数器：时序转化为组合电路
  由板载时钟clk(100MHz)作为计数器时钟，分频后的高两位信号（clk_div[18:17]）作为扫描控制信号，输入2-4译码器控制哪个数码管显示（位选择），同时输入4选1多路复用器选择需要显示哪个数据（段码选择）
  计数器的分频系数要适当，几ms切换一次，眼睛舒适即可
同步

## Slide 10: 多路选择器应用：4位七段显示扫描控制
H0 | H1 | H2 | H3 | H0 | H1 | H2 | H3 | H0 | H1 | H2 | H3 | H0 | H1 | H2 | H3 | H0 | H1
Scan(0)
Scan(1)
AN(0)
AN(1)
AN(2)
AN(3)
HEX(3:0)

## Slide 11: 多路选择器应用：4位七段显示扫描控制
段码选择电路
扫描控制信号
需要显示的4个4位二进制数
当前需要显示的1个4位二进制数
当前显示的数据管的7段码

## Slide 12: 多路选择器应用：4位七段显示扫描控制
位选择电路
扫描控制信号
低电平有效的数码管位使能信号
将与VCC相连导线命名为V5，与GND相连导线命名为V0。

## Slide 13: 多路选择器应用：4位七段显示扫描控制
扫描控制信号
小数点控制
数码管位消隐控制
接到数码管的小数点段
接到MC14495的LE端

## Slide 14: 辅助模块：时钟计数分频器
32位时钟计数分频器
  可输出2～232分频信号，可用于一般非同步类时钟信号
  延时较高，要求不高的时钟也可以用
  本实验中用clkdiv(18:17)作为扫描控制信号，控制4位数码管的动态扫描

## Slide 15: 相关模块设计
设计通用计数分频模块
  模块名：clkdiv.v
  用Verilog HDL设计
  制作逻辑符号并修改：clkdiv.sym
  clk：实验板主时钟
  rst：复位信号
  clkdiv(31:0)：分频时钟输出

## Slide 16: 实验内容与步骤
任务1：数据选择器设计
任务2：记分板设计

## Slide 17: 数据选择器设计（1）
新建工程
  工程名称用Mux4to1。
新建源文件
  类型是Schematic或Verilog Module
  文件名称用Mux4to1。
原理图或Verilog方式进行设计

## Slide 18
原理图方式

## Slide 19
Verilog方式
module Mux4to1(
input [1:0] s,
input I0,
input I1,
input I2,
input I3,
output reg o
);
always @() begin
case()

endcase
end
endmodule

## Slide 20: 数据选择器设计（2）
新建工程
  工程名称用Mux4to1b4_sch。
新建源文件
  类型是Schematic或Verilog Module
  文件名称用Mux4to14b。
原理图或Verilog方式进行设计

## Slide 21
原理图方式

## Slide 22: Verilog方式
module Mux4to1b4(
input [1:0] s,
input [3:0] I0,
input [3:0] I1,
input [3:0] I2,
input [3:0] I3,
output reg [3:0] o
);
always @() begin
case()
 endcase
end
endmodule

## Slide 23: Mux4to1b4仿真激励
新建Verilog Test Fixture文件，编写仿真激励代码测试Mux4to1b4模块，要求仿真结果如下：

## Slide 24: 记分板应用设计
新建工程
  工程名称用ScoreBoard。
  顶层模块用Sechmatic实现，Top Level Source Type用Schematic
  顶层模块也可用Verilog实现，Top Level Source Type用HDL

## Slide 26
module scoreBoard1(
input clk_100mhz,
input RST,
input BN,
input [3:0] btn,
input [7:0] SW,
output K_ROW,
output [3:0] AN,
output [7:0] SEGMENT
);
//声明变量
wire [31:0] clkdiv;

//调用模块：模块名 实例名(参数)
clkdiv f1(clk_100mhz, RST, clkdiv);

BUF f8(.I(BN), .O(K_ROW));
VCC f9(.P(V5));
GND f10(.G(V0));
endmodule
顶层Verilog实现

## Slide 27
根据原理，设计通用计数分频模块clkdiv，并将其输出的clkdiv(18:17)作为数据选择器的位选信号;clkdiv(17)作为消抖模块的时钟信号。
module clkdiv(
input clk,
input rst,
output reg [31:0] clkdiv
);
always @(posedge clk or posedge rst) begin
if (rst) clkdiv <= 0;
else clkdiv <= clkdiv + 1'b1;
end
endmodule
时钟分频模块

## Slide 28: 设计按键数据输入模块
module createNumber(
input clk,
input [3:0] btn,
output reg [15:0] num
);
wire [3:0] A, B, C, D, temp_bth;
initial num <= 16'b0001001000110100;
assign A = num[3:0] + 1'b1;
assign B = num[7:4] + 1'b1;
assign C = num[11:8] + 1'b1;
assign D = num[15:12] + 1'b1;
pbdebounce p0(clk, btn[0], temp_bth[0]);
pbdebounce p1(clk, btn[1], temp_bth[1]);
pbdebounce p2(clk, btn[2], temp_bth[2]);
pbdebounce p3(clk, btn[3], temp_bth[3]);
always @(posedge temp_bth[0]) num[3:0] <= A;
always @(posedge temp_bth[1]) num[7:4] <= B;
always @(posedge temp_bth[2]) num[11:8] <= C;
always @(posedge temp_bth[3]) num[15:12] <= D;
endmodule
按钮去抖动处理
  定制createNumber模块
    四个按钮，各按一下，
    4个4位2进制数分别加1

## Slide 29: 按键去抖动处理
抖动原因：按键按下或放开时，存在机械震动
抖动时间一般在10~20ms
按键去抖动方法：延时，以避开机械抖动

## Slide 30: 防抖动模块
module pbdebounce(
input wire clk_1ms,
input wire button,
output reg pbreg
);
reg [7:0] pbshift;
always@(posedge clk_1ms) begin
pbshift = pbshift<<1;
pbshift[0] = button;
if (pbshift == 8'b0)
pbreg = 0;
if (pbshift == 8'hFF)
pbreg = 1;
end
endmodule
100MHz*1ms=1*105
217 =1.3*105

## Slide 31
  Create Schematic Symbol，系统生成createNumber模块的逻辑符号图文件。
  createNumber模块输出的16位2进制数据，作为Mux4to1b4模块的输入，由位选信号控制，分别显示在4个7段数码管上。

## Slide 32: 记分板的逻辑功能
btn[3:0]这4个按钮控制数码管数值变化。每个按钮按动一次，对应数码管的值加1
用SW0～SW3这4个开关控制每个数码管的小数点
用SW4～SW7这4个开关控制每个数码管的消隐
SEGMENT[7:0]对应7段数码管的a-p

## Slide 33
BN开关控制按钮行状态。BN=0时，按钮行有效，否则失效。

## Slide 34: UCF文件
NET "clk_100mhz" LOC = AC18 | IOSTANDARD = LVCMOS18;
NET "RST" LOC = AF10 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[0]" LOC = AA10 | IOSTANDARD = LVCMOS15;#POINT
NET "SW[1]" LOC = AB10 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[2]" LOC = AA13 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[3]" LOC = AA12 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[4]" LOC = Y13 | IOSTANDARD = LVCMOS15;#LES
NET "SW[5]" LOC = Y12 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[6]" LOC = AD11 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[7]" LOC = AD10 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SEGMENT[0]" LOC = AB22 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;#a
NET "SEGMENT[1]" LOC = AD24 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;#b
NET "SEGMENT[2]" LOC = AD23 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
NET "SEGMENT[3]" LOC = Y21 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
NET "SEGMENT[4]" LOC = W20 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
NET "SEGMENT[5]" LOC = AC24 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
NET "SEGMENT[6]" LOC = AC23 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;#g
NET "SEGMENT[7]" LOC = AA22 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;#point

## Slide 35: UCF文件
NET "AN[3]" LOC = AC22 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
NET "AN[2]" LOC = AB21 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
NET "AN[1]" LOC = AC21 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
NET "AN[0]" LOC = AD21 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
NET "btn[3]" LOC = V18 | IOSTANDARD = LVCMOS18;
NET "btn[2]" LOC = V19 | IOSTANDARD = LVCMOS18 ;
NET "btn[1]" LOC = V14 | IOSTANDARD = LVCMOS18 ;
NET "btn[0]" LOC = W14 | IOSTANDARD = LVCMOS18 ;
NET "K_ROW" LOC = V17 | IOSTANDARD = LVCMOS18 ;
NET "BN" LOC = AF13 | IOSTANDARD = LVCMOS15 ;

## Slide 36
Thank You !