## Slide 1: 数字逻辑设计实验
2021年11月
实验8、全加器的设计实现

## Slide 2: 提 纲
实验目的
实验设备与材料
实验任务
实验原理
实验内容与步骤

## Slide 3: 实验目的
掌握一位全加器的工作原理和逻辑功能
掌握串行进位加法器的工作原理和进位延迟
了解加法器在CPU中的地位
掌握FPGA开发平台进行简单的I/O数据交互

## Slide 4: 实验设备与材料
实验设备
  装有Xilinx ISE 14.7的计算机 1台
  SWORD开发板 1套
实验材料
  无

## Slide 5: 实验任务
任务1：设计4位串行进位加法器
任务2：实现4位加法器应用

## Slide 6: 实验原理
1位全加器
  三个输入位：数据位 Ai 和 Bi，低位进位输入 Ci
  二个输出位：全加和 Si，进位输出 Ci+1
Ai | Bi | C i | Si | C i+1
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 7: 一位全加器
根据一位全加器的输入输出关系，得到电路图
module adder_1bit(
input wire a, b, ci,
output wire s, co);
and m0(c1,a,b);
and m1(c2,b,ci);
and m2(c3,a,ci);
xor m3(s1,a,b);
xor m4(s,s1,ci);
or m5(co,c1,c2,c3);
endmodule

## Slide 8: 多位串行进位加法器
多位全加器可由一位全加器将进位串接构成
高位进位生成速度慢，位数越多时间越长

## Slide 9: 4位全加器

## Slide 10: 4位全加器
module adder_4bit(FA, FB, Cin, Sum, Cout);
parameter SIZE = 4;
input [SIZE-1:0] FA, FB;
output [SIZE-1:0] Sum;
input Cin;
output Cout;
wire [1:SIZE-1] Temp;
adder_1bit
adder_1(FA[0], FB[0], Cin, Sum[0], Temp[1]),
adder_2(FA[1], FB[1], Temp[1], Sum[1], Temp[2]),
adder_3(FA[2], FB[2], Temp[2], Sum[2], Temp[3]),
adder_4(FA[3], FB[3], Temp[3], Sum[3], Cout);
endmodule

## Slide 11: 设计按键数据输入模块
使用行为描述设计
  在实验7基础上，更新“加法”为Adder4b模块

## Slide 12: 实验内容与步骤
任务1：设计4位串行进位加法器
任务2：实现4位加法器应用

## Slide 13: 4位加法器设计
新建工程
  工程名称用MyAdder。
  Top Level Source Type用HDL
新建源文件
  类型是Schematic
  文件名称用Adder1b。
原理图方式进行设计

## Slide 14: 4位加法器设计（2）
新建源文件
  类型是Schematic
  文件名称用Adder4b。
原理图方式进行设计，调用前面设计的Adder1b
进行波形仿真

## Slide 15: 4位加法器设计（2）
initial begin
Cin = 1'b1;
for(i = 0; i < 16; i = i + 1) begin
for(j = 0; j < 16; j = j + 1) begin
FA = i;
FB = j;
#50;
end
end
end

## Slide 16: 加法器应用设计（1）
代码输入进行设计
  调用pbdebounce模块
  调用Adder4b模块
  调用pbdebounce、clkdiv模块
  调用Mux4to1b4、MyMC14495_SCH模块
  调用CreateNumber模块

## Slide 18: 加法器应用设计（2）
业务逻辑要求
  两个4位操作数A，B
  可用两个按键进行自增
  得到和C和进位Co
  把A、B、C和Co动态显示
  按键做防抖动处理

## Slide 19
Adder4b的输入数据来自CreateNumber模块的输出。
进位数据I3为V0,V0,V0,C0
V0,V0,V0,C0

## Slide 20: 物理验证
NET "clk_100mhz" LOC=AC18 | IOSTANDARD=LVCMOS18;
NET "RSTN" LOC = AF10 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[0]" LOC = AA10 | IOSTANDARD = LVCMOS15;#POINT
NET "SW[1]" LOC = AB10 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[2]" LOC = AA13 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[3]" LOC = AA12 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[4]" LOC = Y13 | IOSTANDARD = LVCMOS15;#LES
NET "SW[5]" LOC = Y12 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[6]" LOC = AD11 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[7]" LOC = AD10 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SEGMENT[0]" LOC = AB22 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;#a
NET "SEGMENT[1]" LOC = AD24 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;#b
NET "SEGMENT[2]" LOC = AD23 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
NET "SEGMENT[3]" LOC = Y21 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
NET "SEGMENT[4]" LOC = W20 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
NET "SEGMENT[5]" LOC = AC24 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
NET "SEGMENT[6]" LOC = AC23 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;#g
NET "SEGMENT[7]" LOC = AA22 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;#point

## Slide 21: 物理验证
NET "AN[3]" LOC = AC22 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
NET "AN[2]" LOC = AB21 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
NET "AN[1]" LOC = AC21 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
NET "AN[0]" LOC = AD21 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
NET "btn[1]" LOC = V14 |IOSTANDARD = LVCMOS18 ;
NET "btn[0]" LOC = W14 |IOSTANDARD = LVCMOS18 ;
NET "K_ROW" LOC = V17 | IOSTANDARD = LVCMOS18 ;
NET "BN" LOC = AE10 | IOSTANDARD = LVCMOS15 ;

## Slide 22
Thank You !