## Slide 1: 数字逻辑设计实验
洪奇军
redflag@zju.edu.cn
http://10.78.18.200:8080/Platform/
注册时邮箱格式:学号@st.zju.edu.cn
  http://10.71.45.100/,ftp://stu:stu@10.78.18.201
  2021年11月26日
实验8.加法器、加减法器
和ALU基本原理与设计

## Slide 2: 提 纲
实验目的
实验设备与材料
实验任务
实验原理
实验内容与步骤

## Slide 3: 实验目的
掌握一位全加器的工作原理和逻辑功能
掌握串行进位加法器的工作原理和进位延迟
掌握减法器的实现原理
掌握加减法器的设计方法
掌握ALU基本原理及在CPU中的作用
掌握ALU的设计方法

## Slide 4: 实验设备与材料
实验设备
  装有Xilinx ISE 14.7的计算机 1台
  SWORD开发板 1套
实验材料
  无

## Slide 5: 实验任务
任务1：原理图方式设计4位加减法器
任务2：实现4位ALU及应用设计

## Slide 6: 实验原理
1位全加器
  三个输入位：数据位 Ai 和 Bi，低位进位输入 Ci
  二个输出位：全加和 Si，进位输出 Ci+1
Ai | Bi | C i | Si | C i+1
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 7: 一位全加器
根据一位全加器的输入输出关系，得到电路图
module adder_1bit(
input wire a, b, ci,
output wire s, co);
and m0(c1,a,b);
and m1(c2,b,ci);
and m2(c3,a,ci);
xor m3(s1,a,b);
xor m4(s,s1,ci);
or m5(co,c1,c2,c3);
endmodule

## Slide 8: 多位串行进位加法器
多位串行进位加法器
  由一位全加器将进位串接构成
  低位进位C0为0，Ci为高位进位输出

## Slide 9: 4位全加器

## Slide 10: 1位加减法器
用负数补码加法实现，减数当作负数求补码
共用加法器
用“异或”门控制求反，低位进位C0为1

## Slide 11: 多位串行进位全减器
用负数补码加法实现，减数当作负数求补码
共用加法器
用“异或”门控制求反，低位进位C0为1

## Slide 12: 4位加减法器

## Slide 13: 8位加减法器代码实现

## Slide 14: 设计按键数据输入模块
使用行为描述设计
  在实验7基础上，更新Adder4b为AddSub4b模块

## Slide 15: 按键去抖动原理
抖动原因：按键按下或放开时，存在机械震动
抖动时间一般在10~20ms
按键去抖动方法：延时，以避开机械抖动

## Slide 16: 防抖动模块 + 分频器
module pbdebounce(
input wire clk_1ms,
input wire button,
output reg pbreg
);
reg [7:0] pbshift;
always@(posedge clk_1ms) begin
pbshift=pbshift<<1;
pbshift[0]=button;
if (pbshift==8'b0)
pbreg=0;
if (pbshift==8'hFF)
pbreg=1;
end
endmodule //button要连续按8ms才有效输出一个pbreg.
（1/100mhz）*X=1ms-->
x=100MHz*1ms
=100*106*1*10-3
=105s
217 =131072,=1.3*105
1.3ms
clkdiv[16]=217
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
pbshift寄存器
数据变化情况

## Slide 17: 辅助模块：时钟计数分频器
module clkdiv(input wire clk,output reg[31:0] clkdiv=0);
always @(posedge clk) //clkdiv[0] 第1个L->h,第2个H->L
begin clkdiv <=clkdiv + 1'b1;end endmodule

## Slide 18: 时钟计数分频器 –clkdiv[3:0]
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 1 0 0 1
0 0 1 0 1 0 1 0
0 0 1 1 1 0 1 1
0 1 0 0 1 1 0 0
0 1 0 1 1 1 0 1
0 1 1 0 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 1 1
Div[0]T:21*(1/100M)
Div[1]T:22*(1/100M)
Div[2]T:23*(1/100M)
Div[3]T:24*(1/100M)
Div[4]T:25*(1/100M)
T=1S=2X*(1/100M)
DIV[1:0] T:21*(1/100M)
DIV[3:2] T: 23*(1/100M)
DIV[18:17] T:218*(1/100M)
=262144*10-8=0.0026215秒
228*(1/100M)=268435456*10-8
Div[3] div[2] div[1] div[0] Div[3] div[2] div[1] div[0]

## Slide 19: 4位ALU原理图

## Slide 20: 四位与门或门模块图
4位或门
4位与门

## Slide 21: 4位ALU仿真
integer i;
initial begin
A=4'b1010;B=4'b0111;#100;
B=4'b0011;
for (i=0; i<=3;i=i+1) begin
#100;S=i;end
end

## Slide 22: 实现Sword板7段数码管显示Hex827Seg
设计8位七段码显示模块
  二种实验方式
    用Arduino Sword-002子板四位动态扫描扩展
    用主板调用P2S模块输出静态显示
说明
  顶层模块名：Hex827Seg_sch
    原理图输入
    调用模块实现
      调用MC14495(Hex27Seg工程复制)
      调用辅助时钟分频模块，符号：clkdiv.sym(制作)
      修改4位七段扫描同步输出模块，符号：dispsync32.sym
      或设计八位七段静态译码模块(HexTo8SEG8)，调用P2S输出

## Slide 23: 参考设计：静态译码-调用P2S输出
移位输出核(调用)
八位七段显示器结构
  静态译码移位输出模块结构：Sseg_Dev

## Slide 24: HexTo8SEG模块结构
什么用途？
应输入什么？

## Slide 25: Sword板7段数码管显示:Sseg_Dev结构

## Slide 26: 实验内容与步骤
任务1：原理图方式设计4位加减法器
任务2：实现4位ALU及应用设计

## Slide 27: 4位加减法器设计（1）
新建工程
  工程名称用MyALU。
  Top Level Source Type用HDL
新建源文件
  类型是Schematic
  文件名称用AddSub1b。
原理图方式进行设计

## Slide 28: 4位加减法器设计（2）
新建源文件
  类型是Schematic
  文件名称用AddSub4b
原理图方式进行设计，调用前面设计的AddSub1b
进行波形仿真，激励输入至少4组

## Slide 29: ALU设计
新建源文件
  类型是Verilog或Schematic
  文件名称用ALU
原理图方式进行设计
进行波形仿真
  激励输入至少4组
  覆盖4种操作

## Slide 30: ALU应用设计（1）
新建源文件
  类型是Verilog，文件名Top。
  右键设为“Set as Top Module”
代码输入进行设计
  调用pbdebounce模块
  调用AddSub4b模块
  调用pbdebounce、clkdiv模块
  调用DispNum模块
  调用CreateNumber模块

## Slide 31: ALU应用设计（2）
业务逻辑要求
  两个4位操作数A，B
  可用两个按键进行自增/减
  得到结果C和进位Co
  把A、B、C和Co动态显示

## Slide 32: ALU应用设计（3）
module top(
input wire clk,
Input wire [1:0] BTN,//实现A,B两个操作数每按一下加1
input wire [1:0]SW1,//SW1[1]:控制B数的增或减
//SW1[0]:控制A数的增或减
input wire [1:0]SW2,//SW2 00:加,01:减,10:AND,11:OR
input wire [11:0] SW,
output wire [3:0]AN,
output wire [7:0]SEGMENT,
output wire BTNX4,
output wire seg_clk,
output wire seg_clrn,
output wire seg_sout,
output wire SEG_PEN
);

## Slide 33: ALU应用设计（4）
wire [15:0] num;
wire [1:0] btn_out;
wire [3:0] C;
wire Co;
wire [31:0] clk_div;
wire [15:0] disp_hexs;
assign disp_hexs[15:12] = num[7:4];//B
assign disp_hexs[11:8] = num[3:0]; //A
assign disp_hexs[7:4] = {3'b000, Co};
assign disp_hexs[3:0] = C[3:0]; //结果C
assign BTNX4 = 1'b0;
    clkdiv m2(clk,0,clk_div);
    pbdebounce m0(clk_div[17],BTN[0],btn_out[0]);//BTN[0]去抖动
    pbdebounce m1(clk_div[17],BTN[1],btn_out[1]);
CreateNumber m3(btn_out, SW1, num);
myALU m5(.S(?), .A(num[3:0]), .B(?), .C(?), .Co(Co));
//A,B,C,C0不可以用disp_hexs，否则有多个源问题

## Slide 34
Disp_Number m6(.clk(clk), .HEXS(disp_hexs), .LES(4'b????), .point(4'b????),
.RST(1'b?), .AN(AN), .Segment(SEGMENT));
Sseg_Dev m7(.clk(clk),.rst(1'b0),.Start(clk_div[20]),.flash(clk_div[25]),
.Hexs({disp_hexs,disp_hexs}),.point({4'b0000,SW[3:0]}),.LES(SW[11:4]),
.seg_clk(seg_clk),.seg_clrn(seg_clrn),.seg_sout(seg_sout),.SEG_PEN(SEG_PEN));
//默认point,LES参数是传0，LES传1则a,b,c,d,e,f,g都不亮了
endmodule

## Slide 35: 物理验证
UCF引脚定义
  输入
    时钟：clk //SWORD主板的按键控制数据加减。
    按键控制输入：BTNX4Y1控制num[3:0]，BTNX4Y0控制num[7:4]
    按键加/减1控制：SW1[1:0]:SW1[1]:控制B数的增或减(0:增,1:减)
    SW1[0]:控制A数的增或减(0:增,1:减)
    ALU运算控制：SW2[1:0],00-加，01-减，10-与，11-或
    SW[11:0]:SW[3:0] point[3:0]小数点控制信号，
    SW[11:4] LES使能控制信号
  输出
    AN[0]：A - num[3:0]
    AN[1]：B - num[7:4]
    AN[2]: C - C
    AN[3]: Co - Co

## Slide 36: CreateNumber用按键实现+1
用BTNX4Y3～BTNX4Y0这4个按钮，每个按钮按下一次，对应的数码管的值加1
按键输入数字：BTNX4Y0~BTNX4Y3为btn[3:0]
按键使能控制线：BTNX4，本实验只用到btn[0],btn[1]

## Slide 37: UCF

## Slide 38: 实验室规章制度
1.不能在实验室内吃零食和就餐。订餐请到走道上就餐。
2.实验结束时请关闭电脑主机电源，勿关显示器电源，后面实验同学以为电脑坏了。
3.Sword实验箱的盖子不要合上，关闭各种仪器的电源。导线放实验箱内。
4.实验结束后请整理好椅子，实验签到需写上Sword实验箱号。

## Slide 39
Thank You !