## Slide 1: 数字逻辑设计实验
洪奇军
redflag@zju.edu.cn
电话：15336522915
http://10.78.18.200:8080/Platform/
注册时邮箱格式:学号@st.zju.edu.cn
  ftp://10.78.18.200,ftp://stu:stu@10.78.18.201
  2021年10月15日
实验5.变量译码器设计与应用

## Slide 2: 提 纲
实验目的
实验设备与材料
实验任务
实验原理
实验内容与步骤

## Slide 3: 实验目的
掌握变量译码器的的逻辑构成和逻辑功能。
用变量译码器实现组合函数
掌握变量译码器的典型应用（地址译码的具体方法）
了解存储器编址的概念
采用原理图设计电路模块
进一步熟悉ISE平台及下载实验平台物理验

## Slide 4: 实验设备与材料
实验设备
  装有Xilinx ISE 14.7的计算机 1台
  SWORD开发板 1套
实验材料
  无

## Slide 5: 实验任务
原理图设计实现74LS138译码器模块
用74LS138译码器实现楼道灯控制

## Slide 6: 实验原理
译码器是将一种输入编码转换成另一种编码的电路，即将给定的代码进行“翻译”并转换成指定的状态或输出信号（脉冲或电平）
译码可分为：变量译码、显示译码
  变量译码一般是将一种较少位输入变为较多位输出的器件，如2n译码和8421BCD码译码
  显示译码主要进行2进制数显示成10进制或16进制数的转换，可分为驱动LED和LCD两类

## Slide 7: 变量译码器
变量译码器是一个将n个输入变为2n个最小项输出的多输出端的组合逻辑电路。n通常在2~64之间。

## Slide 8: 变量译码器—74LS138
74LS138变量译码器功能表和引脚
输入 |  | 译码器输出 （低电平有效） |  |  |  |  |  |  | 
使能 | 变量 |  |  |  |  |  |  |  | 
GG2AG2B | CBA | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7
×11 | ××× | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0×× | ××× | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
100 | 000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
100 | 001 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
100 | 010 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
100 | 011 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
100 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
100 | 101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
100 | 110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
100 | 111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0

## Slide 9: 变量译码器—74LS138
带3个使能端的3-8译码器的逻辑结构由三级门电路构成，输出低电平有效

## Slide 10: 变量译码器—74LS138 连线明细图

## Slide 11: 变量译码器—74LS138
module decoder_3_8(C,B,A,G,G2A,G2B,Y);
input wire A, B, C, G, G2A, G2B;
output wire [7:0] Y;
not node_0_0(A_n, A),
node_0_1(B_n, B),
node_0_2(C_n, C),
node_0_3(G_n, G);
and node_1_0(D0, B_n, A_n),
node_1_1(D1, B_n, A ),
node_1_2(D2, B, A_n),
node_1_3(D3, B, A );
nor node_1_4(EN, G_n, G2A, G2B);
nand node_2_0(Y[0], EN, D0, C_n),
node_2_1(Y[1], EN, D1, C_n),
node_2_2(Y[2], EN, D2, C_n),
node_2_3(Y[3], EN, D3, C_n),
node_2_4(Y[4], EN, D0, C ),
node_2_5(Y[5], EN, D1, C ),
node_2_6(Y[6], EN, D2, C ),
node_2_7(Y[7], EN, D3, C );
endmodule

## Slide 12: 变量译码器—74LS139
74LS139变量译码器功能表和引脚
输入 |  | 译码器输出 （低电平有效） |  |  | 
使能 | 变量 |  |  |  | 
G | BA | Y0 | Y1 | Y2 | Y3
1 | ×× | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 00 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 01 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0
  module decoder_2_4(B, A, G, Y,);
  ……………… //端口及变量定义
  case({B,A})
  2’b00:Y=4’b1110;
  2’b01:Y=4’b1101;
  2’b10:Y=4’b1011;
  2’b11:Y=4’b0111;
  endmodule

## Slide 13: 用变量译码器实现组合函数
变量译码器的输出对应所有输入变量的最小项组合，如果将函数转换成最小项和的形式，则可以用变量译码器实现函数的组合电路:
F = S3S2S1+S3S2S1+S3S2S1+S3S2S1
F = 001 + 010 + 100 +111
楼道灯真值表分析输入输出关系
S3 | S2 | S1 | F
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 14: 用变量译码器实现组合函数
module lampCtr1(S1, S2, S3, F);
……………… //端口及变量定义
decoder_3_8 Decoder3_8(S1, S2, S3, G, G2A,G2B, Y);
nand node(F, Y[1], Y[2], Y[4] , Y[7]);
endmodule

## Slide 15: 变量译码器实现存储器地址译码
存储器电路中地址译码的意义：
  在容量扩展时，将不同的芯片分配到不同地址段，来达到更大的存储容量（寻址范围）
  在容量扩展时，将不同的芯片分配在同一地址段，来达到更大的存储单元（存储字）
地址译码原理：将访问存储器的地址线高位作为译码器的输入，译码器的输出控制各存储器的片选信号。
字扩展：译码器的不同输出连接到不同存储芯片的片选端。
位扩展：译码器的同一输出连接到不同存储芯片的片选端。

## Slide 16: 变量译码器实现存储器地址译码
同时进行字扩展和位扩展
字扩展
4个256*8位
1024=1K*8
字扩展地址线增
位扩展
1k*8位
->1k*16位
位扩展
字扩展

## Slide 17: 变量译码器实现存储器地址译码

## Slide 18: 实验内容与步骤
任务1：原理图设计实现74LS138译码器模块
任务2：用74LS138译码器实现楼道灯控制器

## Slide 19: 设计实现74LS138
新建工程，工程名称用D_74LS138_SCH。
（第一个工程）
新建Schematic源文件，文件名称用D_74LS138。
原理图方式进行设计。

## Slide 20: 原理图

## Slide 21: Bus Tap如何画
Add Bus Tap ，总线 分成 独立 分线
上图是绘制总线过程的动画，请用放映模式观看！

## Slide 22: 74LS138 连线明细图

## Slide 23: 原理图(内部连线rename)

## Slide 24: 设计实现74LS138
Check Design Rules，检查错误
运行Synthesize
View HDL Functional Model，查看并学习Verilog HDL代码

## Slide 25: 仿真（initial主要代码）
对D_74LS138模块进行仿真，激励代码如下：（需要修改的代码）
integer i;
initial begin
C = 0;
B = 0;
A = 0;
G = 1;
G2A = 0;
G2B = 0;
#50;
for (i=0; i<=7;i=i+1) begin
{C,B,A} = i;
#50;
end
assign G = 0;
assign G2A = 0;
assign G2B = 0;
#50;
assign G = 1;
assign G2A = 1;
assign G2B = 0;
#50;
assign G = 1;
assign G2A = 0;
assign G2B = 1;
#50;
end

## Slide 26: 仿真
module D_74LS138_D_74LS138_sch_tb();
// Inputs
reg G;
reg G2A;
reg G2B;
reg A;
reg B;
reg C;
// Output
wire [7:0] Y;
// Instantiate the UUT
D_74LS138 UUT (
.G(G),
.G2A(G2A),
.G2B(G2B),
.A(A),
.B(B),
.C(C),
.Y(Y)
);
// Initialize Inputs
// `ifdef auto_init 必须删除
initial begin `ifdef和`endif
G = 0;
G2A = 0;
G2B = 0;
A = 0;
B = 0;
C = 0;
end //end必须加上去。
// `endif 必须删除
endmodule

## Slide 27: initial开始正确的模拟代码
integer i;
initial begin
C = 0;
B = 0;
A = 0;
G = 1;
G2A = 0;
G2B = 0;
#50;
for (i=0; i<=7;i=i+1) begin
{C,B,A} = i;
#50;
end
endmodule
assign G = 0;
assign G2A = 0;
assign G2B = 0;
#50;
assign G = 1;
assign G2A = 1;
assign G2B = 0;
#50;
assign G = 1;
assign G2A = 0;
assign G2B = 1;
#50;
end
endmodule

## Slide 28: 波形图示例
integer i;
initial begin
G = 1; G2A = 0; G2B = 0;
A = 0; B = 0; C = 0; #50;
for(i=0;i<7;i=i+1)
begin {C,B,A}=i; #50; end
G = 0; G2A = 1; G2B = 1; for(i=0;i<7;i=i+1)
begin {C,B,A}=i;#50;end
end

## Slide 29: 模拟波形补充说明（1）
ISE14.7模拟运行结果只显示最后1NS的波形,所以看不到真实波形。
点击”Zoom to Full View”（ ） 全屏显示可以看到1us的全部波形。

## Slide 30: 模拟波形补充说明（2）
Run for the time specified on the toolbar
( 说明：运行到指定时间:从当开位置开始到”0.6us”）
Restart:从0us开始,先单击Restart{ }再分别单击

## Slide 31: 生成逻辑符号图和VF文件
  Create Schematic Symbol，系统生成D_74LS138模块的逻辑符号图文件，文件后缀.sym
符号图位于工程根目录
  自动生成的符号可修改: 可以用Tools菜单的Symbol Wizard，也可以打开.sym文件直接修改
  使用时，把.sym和.vf{添加到工程中，ADD NEW SCOURE}（或.v）复制到对应工程目录
  View HDL Function Model会产生
  D_74LS138.vf文件

## Slide 32: 解决不能重复生成Create Schematic Symbol
1.右击“Create Schematic Symbol”
2.左击“Process Proertoes”
3.在“Process Proertoes”将
“Value”选项打勾

## Slide 33: 验证D_74LS138
新建工程“D_74LS138_Test”。
（第二个工程）
新建Schematic文件“D_74LS138_Test”。
复制D_74LS138.sym和.vf到工程目录。
*.sym,*.vf(或D_74LS138.sch){添加到工程中，ADD NEW SCOURE},说明:加上D_74LS138.sym，D_74LS138就作为3-8译码器原器件进入新工程“D_74LS138_Test”中，
1.在symbols框里的第一个元件，
就是D_74LS138。
2.*.vf(或D_74LS138.sch）是实现功
能的verilog代码或者是原理图。
View HDL Function Model会产生
  D_74LS138.vf文件

## Slide 34: Add Copy of Source
必须选择显示 All Files(*.*),才能看到sys和vf文件

## Slide 35: 验证D_74LS138
D_74LS138_Test原理图

## Slide 36: 下载验证
UCF引脚定义
    输入用6个开关
      3个译码输入：SW[2:0] AA13,AB10,AA10
      3个使能控制：SW[5:3] Y12,Y13,AA12
    输出用8个LED灯：LED[7:0]
    8个LED灯引脚说明：
    NET"LED[0]"LOC=W23 | IOSTANDARD=LVCMOS33 ;#D1
    NET"LED[1]"LOC=AB26 | IOSTANDARD=LVCMOS33 ;#D2
    NET"LED[2]"LOC=Y25 | IOSTANDARD=LVCMOS33 ;#D3
    NET"LED[3]"LOC=AA23 | IOSTANDARD=LVCMOS33 ;#D4
    NET"LED[4]"LOC=Y23 | IOSTANDARD=LVCMOS33 ;#D5
    NET"LED[5]"LOC=Y22 | IOSTANDARD=LVCMOS33 ;#D6
    NET"LED[6]"LOC=AE21 | IOSTANDARD=LVCMOS33 ;#D7
    NET"LED[7]"LOC=AF24 | IOSTANDARD=LVCMOS33 ;#D8

## Slide 37: Pinouts Report

## Slide 38: 蓝色小板子UCF

## Slide 39: Pinouts Report
设计实现并检查约束结果
  在Sources窗口中选择 Synthesis / Implementation，选中lamp_ctrl；在Processes窗口下选择Implement Design，进行物理转换、平面布图、映射、物理布线等FPGA目标格式实现文件生成。最后在设计摘要文档中有如下结果：

## Slide 40: 根据真值表验证
根据真值表，操作实验板，验证功能。

## Slide 41: 下载验证补充
warning:警告找不到cable（缆绳）需查看下列：
1.SWORD实验板是否通电(FPAG高亮显示)。
2.USB线是否连接到主机箱后面USB口。
3.若USB线已连上还有错误则拔下USB线重新连接同时查看电脑右下角是否提示USB驱动成功。
4.提示USB驱动不成功则说明USB线坏了或者SWORD板有问题。但笔记本电脑提示无法驱动是正常现象，暂没有找到好方法，可安装USB通用驱动看看，或用驱动精灵试一下。

## Slide 42: 任务2：实现楼道灯控制
新建工程LampCtrl138。
（第三个工程）
复制D_74LS138.sym和.vf文件到工程目录。
.vf{添加到工程中，ADD NEW SCOURE}
在symbols框里的第一个元件，就是D_74LS138。
根据前面原理，用原理图方式输入。
1用VCC，0用GND。

## Slide 43: 原理图

## Slide 44: 原理图(楼道灯应用)

## Slide 45: 仿真
同实验4。（initial主要代码）
integer i;
initial begin
for(i=0;i<=8;i=i+1)begin
{S3,S2,S1} <= i;
#50;
end
end

## Slide 46: 下载验证
UCF引脚定义
    输入用3个开关
    S1,S2,S3
    输出用1个LED。
    F

## Slide 47: 下载验证补充
warning:警告找不到cable（缆绳）需查看下列：
1.SWORD实验板是否通电(FPAG高亮显示)。
2.USB线是否连接到主机箱后面USB口。
3.若USB线已连上还有错误则拔下USB线重新连接同时查看电脑右下角是否提示USB驱动成功。
4.提示USB驱动不成功则说明USB线坏了或者SWORD板有问题。但笔记本电脑提示无法驱动是正常现象，暂没有找到好方法，可安装USB通用驱动看看，或用驱动精灵试一下。

## Slide 48: 比较有用的菜单按钮

## Slide 49: 电路设计实验箱说明

## Slide 50: SWORD FPGA

## Slide 51: 笔记本无法驱动解决方法

## Slide 52: 计算机逻辑设计实验要求
1.逻辑设计共：13个实验。每次实验课“√”签到。
2.每个实验完成后必须给老师检查通过后在点名册对应实验中签名（没有签名说明实验没有完成）。
3.实验1至3必须实验课结束之前完成，实验4是ISE平台介绍主要课后自学，实验5-14在下一次课结束时完成。延期完成请及时给老师检查，同时会扣一定的分数。
4.实验报告说明：实验1-4、实验5-7、实验9-11、实验12-14各合写一份报告，共计4份报告。报告迟交每天扣5分。
5.实验占总成绩30分。每个实验完成签名1分，小计13分。每份报告4分，小计16分，加1分机动合计30分。超过5个实验来完成，实验成绩计0分。

## Slide 53: 实验室规章制度
1.不能在实验室内吃零食和就餐。订餐请到走道上就餐。
2.实验结束时请关闭电脑主机电源，勿关显示器电源，后面实验同学以为电脑坏了。
3.Sword实验箱的盖子不要合上，关闭各种仪器的电源。导线放实验箱内。
4.实验结束后请整理好椅子，实验签到椅子号。

## Slide 54: 实验室规章制度

## Slide 55
Thank You !